武进区夏溪初级中学薄弱学校改造硬件建设部分详细方案

一、主要项目

| 序号 | 项目名称 | 经费预算（万元） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300米塑胶田径场 | 150 | 2009．4—2009．8 |
| 2 | 信息技术教育设施 | 40 | 2009．4—2009．8 |
| 3 | 班班通工程 | 35 | 2009．4—2009．8 |
| 4 | 教育教学设备仪器等 | 15 | 2009．4—2009．8 |
| 5 | 维修改造、环境布置 | 93 | 2009．4—2009．8 |
| 6 | 大厕所及校内消防设施改造等 | 50 | 2010．4—2009．8 |
|  | 合 计 | 383 |  |

二、项目具体分解

| 分部 工程 | 分项工程 | 分项工程简要描述 |
| --- | --- | --- |
| 300米塑胶田径场 | 运动场 | 1、跑道共分6道，为透气型塑胶跑道，底部15cm混凝土垫层，混凝土涂底油，沥青面批刮后摊铺塑胶颗粒，厚底不低于1cm，凹陷凸起处进行刮胶和补胶，消泡固化后表面摊铺面喷层不低于0.3cm，为正反方向0.15cm各喷涂一遍。然后进行跑道测量、放样及划标志线（线宽5cm）。2、整个跑道工程包括周边下水管道整理等。 |
|  | 篮球场 | 共4面篮球场，包括球场周边水泥路面。混凝土表面酸洗后摊铺塑胶颗粒，厚底不低于1cm，凹陷凸起处进行刮胶和补胶，消泡固化后表面摊铺面喷层不低于0.3cm，面喷层未固化前撒塑胶颗粒，完全固化后扫清表面颗料，最后进行喷胶固粒。然后放样划标志线。标志线宽5cm。（附篮球场示意图） |
|  | 联合器械 | 1、按省标二类要求更新联合器械；2、器械埋入地面以下部分表面紧套塑料增加管后连接预埋件。 |
|  | 运动场东面和北面绿化改造 | 1、东面保留原有大树、乔木，其余可用品种移至北面后原地改为彩色道板砖铺装；2、对北面绿化带进行更新、整理。 |
| 信息技术 | 校园电视台 | 设备配置要求符合江苏省教育技术装备初中6—8轨二类标准，对照标准原有可用设备保留，不够添置，属淘汰设备的折价以旧换新。 |
|  | 广播系统 | 同上 |
|  | 网络系统 | 同上 |
|  | 计算机房（语音室） | 按标准学校需增加机房一个，对照现行中考英语口语测试要求配置学生计算机，符合省标二类标准多媒体网络教室配置标准。 |
| 班班通 | 多媒体系统 | 参照省标二类多媒体教室配置标准配置 |
| 教育教学设备仪器 | 实验室 | 1、对照省标二类标准，对仪器进行查漏补缺；2、物理、生物实验室橱柜更新；3、理化生实验室内按省标二类标准添置多媒体教学设备各一套； |
|  | 美术室 | 教学器材和设备按省标二类标准标配，可用的仍用，不够的添置 |
|  | 音乐室 | 同上 |
| 维修改造 | 学生宿舍楼 | 1、阳台渗漏维修；2、原有钢窗更换成铝合金窗或塑钢窗；3、宿舍楼内电线改造；4、厕所维修； |
|  | 实验楼 | 1、实验楼原有钢窗更换成铝合金窗或塑钢窗；2、阳台大板参照2号楼进行封闭加固；3、阳台内侧、楼道及走廊墙裙加贴120cm高瓷砖；4、大楼东、北两面外墙加贴白色条砖；5、实验室内地面改成水磨石；6、楼内弱电改造，原有线径太小不勘负荷；7、实验楼内水路改造；8、楼梯加贴花岗岩；9、扶手更换成不锈钢扶手；10、其它（如消防设施等） |
|  | 校门 | 原有铸铁管校门更换成电动门 |
|  | 教师办公室 | 1、办公室内电线线路改造；2、办公室添置橱柜等设施；3、旧办公台更换； |
|  | 教室、图书馆 | 1、添置防盗门窗等物防设施；2、添置安定保等技防设施； |
|  | 部分功能室 | 1、阶梯教室设备更新添置；2、原有档案室面积不符合要求，拟将教师电脑室隔断拆除后连通原有档案室；3、团队活动室整理、原有条桌添置桌布做成会议桌，添置白板一块，添加功放、音箱等设备一套； |
|  | 道路 | 1—2号楼之间破旧不堪的水泥路重新浇筑 |
|  | 宣传栏 | 1、北车棚西面添置宣传橱窗一排；2、2号楼东墙添置宣传板面。 |
|  | 学生厕所 | 原有学生大厕所拆除留空地，在3号教学楼西面或楼梯转角处新建厕所 |
|  | 消防设施 | 实验楼等添加消防栓等消防设施 |